## Slide 1
Rafael Faria Felix1; Cleiton Silvano Goulart2
¹ Faculdade de Talentos Humanos, Uberaba (MG), Brasil. e-mail: rafaelfariafelix@gmail.com
²Faculdade de Talentos Humanos, Uberaba (MG), Brasil. e-mail: cleiton.goulart@facthus.edu.br
CONSTRUÇÃO DE UM PÊNDULO INVERTIDO A PARTIR DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
O pêndulo invertido:
é um sistema mecânico
constituído de uma barra rígida sobre uma base móvel
a base se movimenta sobre um trilho
possui dois graus de liberdade:
  o ângulo entre a barra e o plano vertical (θ)
  a posição do carrinho em relação ao plano horizontal (x)
Construir um pêndulo invertido através de resíduos de equipamentos eletrônicos
Verificar a aplicabilidade do Arduino Due como micro controlador de sistemas mecânicos que utilizem o princípio do pêndulo invertido
Analisar o efeito da utilização de cada constantes do controlador PID sob o sistema
Analisar a eficácia do método Ziegler-Nichols
É possível a construção de um pêndulo invertido com o mínimo de custo utilizando-se resíduos de equipamentos eletrônicos.
O Arduino Due apresenta desempenho satisfatório nesta aplicação, porém melhores resultados podem ser obtidos ajustando-se a resolução de leitura e escrita analógicas desta placa.
A aplicação do controlador PID apresenta bons resultados quando a variação do ângulo da barra é mínimo, porém com variações maiores os parâmetros definidos não atenderam aos requisitos.
O método Ziegler–Nichols é indicado para se obter um valor aceitável dos parâmetros quando não se conhece a equação do sistema, e melhores resultados são obtidos com o subsequente ajuste destes parâmetros.
Este artigo apresenta as etapas de construção de um pêndulo invertido a partir de peças adaptadas de uma impressora HP Deskjet 1000. Foi utilizada uma placa Arduino Due e aplicado um controlador proporcional integral derivativo (Controlador PID) para o controle e estabilização do sistema. É demonstrado também um método para a definição dos parâmetros do controlador e a resposta do conjunto aos parâmetros definidos. Concluiu-se que é possível a construção de um pêndulo invertido de baixo custo através da reutilização de componentes eletrônicos descartados e que a placa Arduino Due atende satisfatoriamente aos requisitos propostos. O controlador PID apresentou bons resultados frente a pequenas perturbações, porém ao se deparar com variações maiores este não foi o suficiente para efetuar o controle do sistema.
Palavras-chave: Arduino; Controle proporcional integral derivativo; Pêndulo invertido; PID; Reutilização.
RESUMO
1. INTRODUÇÃO
3. METODOLOGIA
4. OBJETIVOS
6. CONCLUSÕES
CURSO DE ENGENHARIA MECÂNICA
3º ENCONTRO CIENTÍFICO DAS ENGENHARIAS FACTHUS
3º ENCONTRO CIENTÍFICO DAS ENGENHARIAS FACTHUS
5. ANÁLISE DOS RESULTADOS
DA SILVA, Ricardo Teixeira. Melhorias no kit educacional pêndulo invertido montado com REEE. Recife: Escola Politécnica de Pernambuco, 2012.
DO PRADO, Igor Ferreira. Construção e controle do sistema pêndulo invertido. Vitória da Conquista: Instituto Federal da Bahia, 2011.
OGATA, Katsuhiko. Engenharia de controle moderno. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 5. ed., 2010.
VENDRAMINI, Gabriel; DA SILVA, Paulo Sérgio. Controle de um pêndulo invertido sobre uma plataforma móvel utilizando PID e MFAC (Model-Free Adaptive Control). Serra Negra, SP: 9th Brazilian Conference on Dynamics Control and their Applications, 2010.
ZIEGLER, John G.; NICHOLS, Nathaniel B.. Optimum settings for automatic controllers. trans. ASME 64.11 (1942).
REFERÊNCIAS
Ao se aplicar um controlador estritamente proporcional:
para uma pequena perturbação o sistema estabiliza-se, porém em uma posição um pouco deslocada em relação à posição inicial
para uma perturbação maior a amplitude do movimento aumenta até que o sistema se desestabilize
Ao se aplicar um controlador proporcional-integral:
o deslocamento do ponto de estabilização é eliminado
é possível estabilizar uma perturbação de maior intensidade
Ao se aplicar um controlador proporcional-derivativo:
mais rápido – estabilidade alcançada em aproximadamente 600 milissegundos, contra aproximadamente 1000 milissegundos do controlador anterior
Ao se aplicar um controlador proporcional-integral-derivativo:
não é possível estabilizar o sistema
Figura 1 – Sistema pêndulo invertido
Fonte: autor, 2017
Figura 2 – Construção mecânica do pêndulo invertido
Fonte: autor, 2017
Controle | Kp | Ki | Kd
P | 0,5 Su | 0 | 0
PI | 0,45 Su |  | 0
PD | 0,8 Su | 0 | 
PID | 0,6 Su |  | 
Controle | Kp | Ki | Kd
P | 0,5 Su | 0 | 0
PI | 0,45 Su |  | 0
PD | 0,8 Su | 0 | 
PID | 0,6 Su |  | 
Tabela 1 – Configuração de um controlador PID de acordo com o método Ziegler-Nichols
Fonte: autor, 2017
Método Ziegler-Nichols:
dispensa que se conheça a equação do sistema
aplica-se apenas o controle proporcional (Ki = 0; Kd = 0)
aumenta-se a constante proporcional até se obter uma oscilação estável
o valor de Kp neste estado é chamado de valor crítico Su
encontra-se o período Pu, em segundos
define-se os parêmetros do controlador (tabela 1)
Construção mecânica
Programação do Arduino Due
Determinação de Pu e Su:
  Pu = 0,07 segundos
  Su = 10
Definição dos parâmetros PID pelo método Ziegler-Nichols
Teste sob diferentes combinações de controladores
Análise dos resultados obtidos
Figura 3 – Resposta do sistema aos diferentes controladores
Fonte: autor, 2017
Oscilação estável em resposta a um controle proporcional
Kp = 10; Ki = 0; Kd = 0
Resposta a uma pequena perturbação sob um controle proporcional
Kp = 5; Ki = 0; Kd = 0
Resposta a uma grande perturbação sob um controle proporcional
Kp = 5; Ki = 0; Kd = 0
Resposta a um controle proporcional-integral
Kp = 4,5; Ki = 0,058; Kd = 0
Resposta a um controle proporcional-derivativo
Kp = 8; Ki = 0; Kd = 0,00875
Resposta a um controle proporcional-integral-derivativo
Kp = 6; Ki = 0,035; Kd = 0,00875
2. REFERENCIAL TEÓRICO
Pêndulo invertido:
Variação do ângulo de um pêndulo invertido em relação às forças externas:
  C1 e C2 são constantes determinadas de acordo com as propriedades físicas da construção
sistema naturalmente instável
para a estabilização deste sistema faz-se necessário aplicar uma técnica de controle
Controlador PID (Proporcional, Integral, Derivativo):
define a saída u(t) a partir de um erro e(t):
as constantes Kp, Ki e Kd regulam a resposta do sistema